## Slide 1: Науково-технічні засоби виявлення схованок

## Slide 2
Об’єкти, які цікавлять правоохоронні органи злочинці часто ховають у схованках.

## Slide 3
Їх можна виявити :
Ретельно оглядаючи приміщення

## Slide 4
Використовуючи освітлювачі

## Slide 5
Шляхом простукування стін
Вимірюючи і зіставляючи зовнішні та внутрішні параметри приміщень

## Slide 6
Для виявлення предметів у землі, соломі, м`яких меблях тощо застосовують щупи

## Slide 7
Але для виявлення схованок в ґрунті, можуть застосовуватися більш складні науково-технічні засоби . Наприклад ручний бур М-16.

## Slide 8
Якщо у схованках знаходяться металеві предмети, то для їх розшуку використовуються індукційні металошукачі.
Але вони не визначають форму та розмір предмета, а лише вказують на його наявність в тому чи іншому місці.

## Slide 9
Саме тому використовують для пошуку схованок переносні медичні рентгенівські установки типу РПУ-90-1, 7; 7Л2, “Світлана” тощо.

## Slide 10
Просвічуване тіньове зображення об'єкта спостерігають через кріптоскоп або фотографують.

## Slide 11
Для просвічування цегельних і залізобетонних перепон використовують переносні радіоізотопні відбивні товщинометри ТОР-1, ТОР-3.
Ї
Їх дія ґрунтується на залежності інтенсивності оберненого розсіювання гамма-випромінювання перетвориться в електричний струм, сила якого визначається мікроамперметром (схованки у цегельних і дерев'яних спорудженнях)

## Slide 12
Для виявлення схованок у дерев'яних і цегельних перепонах може бути використаний прилад “Єліпсон Н-1”

## Slide 13
Принцип його роботи полягає в індикації зміни ємності датчика приладу за рахунок неоднорідностей досліджуваного середовища.
Таким чином, сьогодні вчені роблять спроби одержати видиме зображення об'єктів, що знаходяться в оптично непрозорих твердих і рідких середовищах за допомогою акустичної голографії.

## Slide 14
Інтроскоп.
Для вивчення внутрішніх порожнин об'єктів, наприклад через просвердлений отвір, використовують інтроскопи, що застосовують при деяких медичних і технічних дослідженнях.

## Slide 15
Дзеркало для вивчення важкодоступних поверхонь.
Досліджуючи важкодоступні поверхні, використовують дзеркало, приладнане під кутом до металевої ручки.

## Slide 16
У деяких системах таких дзеркал є невелика електролампочка, живлення якої розміщене в стовщенні ручок (за браком підсвічування використовується електроліхтар).

## Slide 17
Інструменти.
Для простукування поверхонь стін і стелі використовується невеликий легкий молоток (300 г) на довгій ручці (50 см), що полегшує дослідження важкодоступних місць, зокрема верхньої частини стіни.

## Slide 18
Для розкриття різних сховищ (заподіюючи при цьому якнайменше пошкоджень) використовується дриль зі свердлами по металу, долото, викрутка, зубило, комбіновані плоскогубці, ножівка, молоток.

## Slide 19
Деякі з цих інструментів є в комплекті науково-технічних засобів спеціаліста.

## Slide 20
Спецодяг.
Для проведення обшуку його учасники провинні мати у своєму розпорядженні комбінезон, халат , гумові рукавички і брезентові рукавиці, гумові чоботи і фартухи.

## Slide 21
У даний час науково-технічні засоби виявлення схованок застосовуються рідко.
Але, як показує практика, портативні рентгенівські установки найбільш часто й ефективно застосовується при пошуку і дослідженні вибухонебезпечних пристроїв і вогнепальної зброї.

## Slide 22
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!